关于《唐河县2022年下半年至2023年上半年县域河道采砂实施方案》的公告

为加强我县河道采砂管理，合理有序开发利用砂石资源，根据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《河南省河道采砂管理办法》、《唐河县县域河道2019-2023年采砂规划》等规定，结合县域各河道实际，经实地勘测、充分论证，我局委托勘测设计单位编制完成了《唐河县2022年下半年至2023年上半年县域河道采砂实施方案》，经批复后组织实施，现将我县2022年下半年至2023年上半年县域河道采砂实施方案中的信息公告如下：

一、实施方案基本情况

本次实施唐河县境内的泌阳河、三夹河，其余河道暂不开采，依据《防洪法》和《河道管理条例》划定的河道管理范围，实施期从2022年8月21日起2023年6月14日止。2022年下半年至2023年上半年在唐河县境内的泌阳河河道3个可采区和三夹河河道1个可采区设置采砂点（场），除唐河河道另行规划外其他河道和可采区本次不予实施采砂作业，开采作业方式采用旱采加水采，泌阳河河道限定吸扬式采砂船4套，装载机5辆，挖掘机5辆，三夹河河道限定吸扬式采砂船4套，装载机4辆，挖掘机4辆。

二、可采区情况

1、泌阳河河道共3个可采区：王寨段采区、涧岭店段采区、大邢庄段采区。

2、三夹河河道共1个可采区：长桥段采区。

三、禁采区

根据禁采规定，规划原则，对涉河建筑物及敏感点上下游划定禁采范围：

《唐河县县域河道2019-2023年采砂规划》规划唐河县境内共计5条河道长148.485km。其中丑河总长27.146km，秋河段、张马店段、板仓村段、虎山水库段、汪马庄段、前营段等6个禁采区长18.52km；三夹河总长28.32km，张庄段、胡营段、西新庄段、马岸段、周庄段、小方庄段等6个禁采区长8.92km；温凉河总长13.749km，郭庄段、官庄段、东赵寨段等3个禁采区长5.625km；泌阳河总长40.152km，小罗庄段、涧岭店段、邢庄段、孙庄段、大河王段、大河屯段、黄店段、湖圈段等8个禁采区长16.562km；清水河总长35.118km，山头水库段、王油坊段、李上林段、大找子庄段、祁仪乡段、中心庄段、大树李段、汪凹段、大吴庄段、陈庄段等10个禁采区长14.822km。

四、保留区

对开采条件较差、器械要求高导致暂时无砂可采或因采砂对河势稳定、防洪或通航安全以及水生态环境保护有潜在影响的水域河段划定为保留区，保留区内现按禁采执行。

《唐河县县域河道 2019-2023 年采砂规划》中共规划 7 段保留区，保留区成果汇总表详见下表：

| 保留区序号 | 保留河段名称 | 起点桩号 | 止点桩号 | 保留长度（km） | 保留位置 | 保留缘由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BLQ-01 | 丑河秋河段 | K0+000 | K0+410 | 0.410 | 县界交汇处至下游0.41km范围内 | 两省三县交汇处，避免引起纠纷 |  |
| BLQ-02 | 丑河前营段 | K24+825 | K25+120 | 0.295 | 前营桥下游1.125-1.420范围内 | 河道过窄，维护河势稳定 |  |
| BLQ-03 | 三夹河杨户-北刘庄段 | K16+526 | K21+551 | 5.025 | 西气东输管道下游0.843-5.895范围内 | 河道下切严重，处于恢复期 |  |
| BLQ-04 | 三夹河大张湾段 | K22+092 | K22+860 | 0.768 | 西气东输管道下游6.4-7.178范围内 | 河道下切严重，处于恢复期 |  |
| BLQ-05 | 三夹河段湾段 | K23+500 | K25+600 | 2.100 | 三夹河大桥上游2.6-0.5km范围内 | 河道下切严重，处于恢复期 |  |
| BLQ-06 | 泌阳河秦埠口段 | K34+120 | K35_881 | 1.761 | 黄店村新公路桥下游3.498至湖圈上游300m范围内 | 河道下切严重，处于恢复期 |  |
| BLQ-07 | 泌阳河北张湾段 | K37+139 | K38+643 | 1.504 | 湖圈桥下游0.958-2.462km范围内 | 河道下切严重，处于恢复期 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |

五、禁采期

主汛期作为禁采期，即6月15日开始至8月20日结束。其余月份出现超警戒水位，临时发布禁采公告；险情缓解时，连续10天都没有出现超警戒水位恢复采砂作业。在禁采期内一切采砂作业船只应按规定停止采砂，撤离河道。

六、河道采砂控制总量

根据各个可采区河道砂石储量和可开采量，开采周期及年开采量进行总体控制，2022年下半年至2023年上半年泌阳河河道规划年度控制采砂量为37.75万m3，三夹河河道规划年度控制采砂量为43.59万m3。

特此公告             监督举报电话：0377-68535166

唐河县河道土砂管理局

2022年9月19日